GENEL HUSUSLAR

1- Dolumu yapılacak olan cihazlar Bölüm/Birim ‘in ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birim/bölümden alınacak ve bölümün/birimin tüm cihazları aynı anda doluma götürülmeyecektir. Binalarda yeteri kadar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

2- Cihazların teslimi, belge karşılığında birim/bölüm yetkililerinin uygun gördüğü yerlere personele teslim edilecektir.

3- Yeni alınacak ve dolumu yapılacak olan Yangın Söndürme Cihazları 22Ekim 2019 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.

4- Yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı idarenin uygun gördüğü yıl içerisinde yapılacak

5- Yeni alınacak ve dolumu yapılacak olan cihazlar kesinlikle ilgisi ve bilgisi olmayan kişilere teslim edilmeyecektir.

Atila ELMACI

ODTÜ

Sivil Savunma Uzmanı

İMZALIDIR.

KURU KİMYEVİ TOZLU YSC ALIM-DOLUM ŞARTNAMESİ

1- Yangın Söndürme Cihazlarının, alım-dolum ve bakım işlemlerinin yapılabilmesi için TSE hizmet yeterlilik belgesi ihale zarfında sunulacaktır.

2-Yeni alınacak yangın söndürme cihazları TS 862-7 EN 3-7 +A1 kalite belgeli olup ihale zarfında sunulacaktır.

3-Yangın Söndürme Cihazlarının alım ve dolumunda kuru kimyevi tozun TS EN 615 Standardına uygunluğu ve kullanılacak tozun Monoamonyom fosfat oranının %90’lık toz olduğu ihale zarfında sunulacaktır.

4-  Kullanılacak tozların üretimi cihazların dolum yapıldığı yıla ait olacaktır.

5- Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, dolum ve bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının aynı anda doluma götürülmeyecektir. Binalarda yeteri kadar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

6-  Dolumu yapılacak yangın söndürme cihazları kurumdan alındıktan sonra atölye ortamında boşaltılacaktır. Tüpler boş haliyle dolum işlemi yapıldıktan sonra firma tarafından aynı adrese teslim edilecektir.

7-  Dolumu yapılacak cihazlarda test tarihi itibariyle 4 yılı aşan ya da süreleri gelmemiş olmasına rağmen gövdelerinde paslanma olan veya şüphe uyandıran cihazlar hidrostatik basınç testine tabii tutulacak, testten geçen cihazların dolumları yapılacaktır.

8-Hidrostatik testten geçen cihazların üzerinden kolay sökülemeyecek şekilde kaynak yöntemi uygulanmadan metal baskı alüminyum folyo veya kolay çıkmayan test kartları her cihazın gövdesinde olacaktır.

9-Tüm cihaz tetikleri basınç emniyet ventilli tetikler ile değiştirilecektir. Tetikler ile birlikte manometrelerde yeni olacaktır. Manometre takılan yeri siboblu olacak sibop adaptörü olmayacak takılacak aparat yekpare olup cihaz basınç altıda iken manometre sökülüp takılabilir özellikte olacaktır.

10- Cihazlarda boya ihtiyacı olan tüpler firma tarafından test ve üretim bilgileri net olarak okunabilecek şekilde ücretsiz olarak boyanacaktır.

11-  Tüp üzerinde tozun cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket ve barkod olmalıdır.

12-   Ağırlığına göre dolum toleransı TS standart miktarlarını aşmamalıdır.

13-   Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı (N) kullanılacaktır.

14-  Yukarıda belirtilen şartlara göre dolumu yapılan tüplerin idarece teslim alınması sırasında teslim edilen miktarın içerisinden her 100 adette 2 adet tüp rasgele seçilerek harmanlama yöntemi yâda tek olarak ODTÜ Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarında test edilecektir. Test masrafları firmaya ait olup olumlu sonuç alınmasından sonra ödeme yapılacaktır. Test sonunda boşalan tüp yüklenici firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır.

15- Test sonuçlarının istediğimiz oranın (%90) altında çıkması durumunda ilgili partideki tüm cihazların yeniden dolumu yapılarak teste tabi tutulacak ve masraflar yükleniciye ait olacaktır.

16-   Söndürücüler 4 yıl garantili olacaktır. Satıcı firma yangın söndürme cihazlarının bakım ve kontrollerini her yılın sonunda 1 defa olmak üzere toplam 4 kez yapacaktır. ”Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.

17-   Kurumumuzun isteği halinde yılda 1 seferi aşmamak kaydıyla personele yangın ve tahliye tatbikatı eğitimi verilecek, eğitim esnasında kullanılan malzemeler ve yangın söndürme cihazları firmaca ücretsiz doldurulacaktır.

18- Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.

HALO KARBON (HFC)  GAZLI YSC ALIM- DOLUM ŞARTNAMESİ

1- Yangın Söndürme Cihazlarının, alım-dolum ve bakım işlemlerinin yapılabilmesi için TSE hizmet yeterlilik belgesi ihale zarfında sunulacaktır.

2- Alınacak yangın söndürme cihazları TS 862-7 EN 3-7 +A1 kalite belgeli olup ihale zarfında sunulacaktır.

3-   Dolum yapılacak Halokarbon gazı (HFC236 FA)  çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, temiz gazlar sınıfında olacaktır.

4-  Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, dolum ve bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının aynı anda doluma götürülmeyecektir. Binalarda yeteri kadar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

5- Dolumu yapılacak yangın söndürme cihazları kurumdan alındıktan sonra atölye ortamında boşaltılacaktır. Tüpler boş haliyle dolum işlemi yapıldıktan sonra firma tarafından aynı adrese teslim edilecektir.

6- Dolumu yapılacak cihazlarda test tarihi itibariyle 4 yılı aşan yada süreleri gelmemiş olmasına rağmen gövdelerinde paslanma olan veya şüphe uyandıran cihazlar hidrostatik basınç testine tabii tutulacak, testten geçen cihazların dolumları yapılacaktır.

7- Hidrostatik testten geçen cihazların, üzerinden kolay sökülemeyecek şekilde kaynak yöntemi uygulanmadan metal baskı, alüminyum folyo veya kolay çıkmayan test kartları her cihazın gövdesinde olacaktır.

8- Tüm cihaz tetikleri basınç emniyet ventilli tetikler ile değiştirilecektir. Tetikler ile birlikte manometrelerde yeni olacaktır. Manometre takılan yeri siboblu olacak sibop adaptörü olmayacak takılacak aparat yekpare olup cihaz basınç altıda iken manometre sökülüp takılabilir özellikte olacaktır.

9- Cihazlarda boya ihtiyacı olan tüpler firma tarafından test ve üretim bilgileri net olarak okunabilecek şekilde ücretsiz olarak boyanacaktır.

10- Tüp üzerinde gazın cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket ve barkod olmalıdır.

11-   Ağırlığına göre dolum toleransı TS standart miktarlarını aşmamalıdır.

12-   Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı (N) kullanılacaktır.

13-  Söndürücüler 4 yıl garantili olacaktır. Satıcı firma yangın söndürme cihazlarının bakım ve kontrollerini her yılın sonunda 1 defa olmak üzere toplam 4 kez yapacaktır. ”Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.

14- Kurumumuzun isteği halinde yılda 1 seferi aşmamak kaydıyla personele yangın ve tahliye tatbikatı eğitimi verilecek, eğitim esnasında kullanılan malzemeler ve yangın söndürme cihazları firmaca ücretsiz doldurulacaktır.

15-  Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.

KARBONDİOKSİT(CO2) GAZLI YSC DOLUM-ALIM ŞARTNAMESİ

1- Yangın Söndürme Cihazlarının, alım-dolum ve bakım işlemlerinin yapılabilmesi için TSE hizmet yeterlilik belgesi ihale zarfında sunulacaktır.

2-Alınacak yangın söndürme cihazları TS 862-7 EN 3-7 +A1 kalite belgeli olup ihale zarfında sunulacaktır.

3-  Dolumlarda kullanılacak Karbondioksit gazı % 99 saflıkta TS standardına uygun olacaktır.

4- Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerlerine - kabul işlemi bitene kadar - kendi cihazlarından (çalışır durumda) yangın riskine göre iş güvenliği elemanlarımız nezaretinde yerleştirecektir.

5- Dolumu yapılacak yangın söndürme cihazları kurumdan alındıktan sonra atölye ortamında boşaltılacaktır. Tüpler boş haliyle dolum işlemi yapıldıktan sonra firma tarafından aynı adrese teslim edilecektir

6-  Dolumu yapılacak cihazlarda test tarihi itibariyle 4 yılı aşan yada süreleri gelmemiş olmasına rağmen gövdelerinde paslanma olan veya şüphe uyandıran cihazlar hidrostatik basınç testine tabii tutulacak testten geçen cihazların dolumları yapılacaktır.

7- Hidrostatik testten geçen cihazların, üzerinden kolay sökülemeyecek şekilde kaynak yöntemi uygulanmadan metal baskı, alüminyum folyo veya kolay çıkmayan test kartları her cihazın gövdesinde olacaktır.

8-  Tüm vana ve hortumlar kontrolde geçirilecek arızalı olup tamir edilebilenler ücretsiz olarak tamir edilecek. Tamir edilemeyenler yenileri ile değiştirilecektir. Hortumlarında çatlak olan cihazların hortum ve lanslar yenisi ile değiştirilecektir.

9-  Cihazlarda boya ihtiyacı olan tüpler firma tarafından test ve üretim bilgileri net olarak okunabilecek şekilde ücretsiz olarak boyanacaktır.

10- Tüp üzerinde gazın cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket ve barkod olmalıdır.

11-   Ağırlığına göre dolum toleransı TS standart miktarlarını aşmamalıdır.

12-  Her tüp üzerine lansı takılı halde tam dolu ağırlığı kolay sökülüp silinemeyecek şekilde markalanacaktır.

13-   Söndürücüler 4 yıl garantili olacaktır. Satıcı firma yangın söndürme cihazlarının bakım ve kontrollerini her yılın sonunda 1 defa olmak üzere toplam 4 kez yapacaktır. ”Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.

14-   Kurumumuzun isteği halinde yılda 1 seferi aşmamak kaydıyla personele yangın ve tahliye tatbikatı eğitimi verilecek, eğitim esnasında kullanılan malzemeler ve yangın söndürme cihazları firmaca ücretsiz doldurulacaktır.

15- Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.