ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL:

- Profil aksam takımları TSE EN ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi’ne sahip olmalıdır.

- Sistem Sanayi Bakanlığı onaylı 2 yıllık garantili olmalıdır.

- Dikey alüminyum yan kapama profilleri üzerinde , cam yüzeyleri ve profil kapak yüzeylerinin sızdırmazlığını sağlamak üzere , iki ayrı conta yuvası dizaynı bulunmalı , buralarda uygun contalar yer almalıdır.

- Sistemde 8mm., dört kenarı rodajlanmış, temperlenmiş veya lamine camlar kullanılmalıdır.

- Dikey cam birleşimlerde kullanılan cam arası sızdırmazlık contaları şeffaf olmalı ve UV dayanımına sahip olmalıdır.

- Alüminyum profiller eloksal veya dış iklim dayanımlı elektrostatik olarak renklendirilmiş halde olmalıdır. Ahşap dekorlama seçeneklerinde elektrostatik taban boyası üzerinde UV dayanımlı ürünler kullanılmalıdır.

- Yatay ve dikey alüminyum profillerin köşe birleşimleri her bir birleşim için ; iki vida ile akuple edilmeli ve vida başları uygun renkli plastik tapalar vasıtası ile kapatılmalıdır.

- Profillerde yan birleşimler ve çıkış ağızları uygun şekilde freze ile açılmalı , çıkış ağızları ABS plastik enjeksiyon parçaları ile kapatılmalıdır.

- Kanatlar açılma , aralanma esnasında düşme eğiliminde olmamalıdır.

- Malzemelerin montajı yapılacak yerler kurum tarafından yerinde gösterilecektir.

2. KASA:

- Alt / Üst ray profilleri minimum 40mm taban genişliğinde ve 52mm yükseklikte olmalıdır.

- Alt profilde su tahliyesi için kanal açılmalı ve bu kanal kendinden siperlikli olup ,camlardan süzülen suyu ve içerisinden dışarı akan suyu kolaylıkla tahliye etmelidir.

- Kasa üzerinde fırçalarda su birikmesi-donma-tozlanma-çamurlanma etkilerini yok etmek ve kolay temizlenebilmeyi sağlamak amaçları ile, kasa profili üzerinde kıl fırça yatağı bulunmamalıdır.

- Kanat toplanma bölgelerinde oluşan ağırlıklardan dolayı profil açılmalarını önlemek üzere , profil 4 tırnaklı lamel oturumunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

3. KANAT:

- Kanat profili görsel olarak kasa profili ile uyumlu olmalıdır.

- Profil AlMgSi05 alaşımında olmalıdır.

- Kanat profili yatağı 8mm temperli cam ve 8,37 ve 8,74 lamine cam yerleşimlerine izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Profilin cam yanakları tırnaklı dokuya  ve her bir yüzey için minimum 20 mm yüksekliğe sahip olmalıdır.

- Kanat profili çift tırnaklı ray kanallı durumunda dizayn edilmiş olmalıdır. Camlarda tam eksenel taşıma yapılabilecek şekilde ve gereğinde pimli askılı / yerden taşıma ve yük aktarımlarını sorunsuz oluşturmalıdır.

4.YAPILACAK KAPI ÖLÇÜLERİ

|  | 830 cm |
| --- | --- |
| 2800 cm |  |

- Kapılar, yerlerine uygun montaj olacaktır.

- Sistem serisi alüminyum malzeme kullanılacaktır.

- Panik bar takılacaktır.

Örnek;

SİSTEMLERDE KULLANILAN ALÜMİNYUM /TEKNİK ÖZELLİKLER ; AlMgSi05

| Akma Dayanımı (kg/mm²) | 12 |
| --- | --- |
| Çekme Dayanımı (kg/mm²) | 15.5 |
| % Uzama (50mm) (mm/mm) | 8 |
| Sertlik HB (kg/mm²) | 60 |
| Kesme Dayanımı (kg/mm²) | 11.5 |
| Özgül Ağırlık (gr/cm3) | 2.71 |
| Elastite Modülü (kg/mm²) | 6900 |
| Isısal İletkenlik (Cal/cmS °C) | 0,48 |
| Genleşme Katsayı (20-100°C) (1/°C) | 23x10 |
| Elektriksel Direnci (20°C Ohm mm2/m) | 0.033 |
| Korozyon Direnci | Çok iyi |
| Kaynak Edilebilme Kabiliyeti | İyi |
| Eloksal Olabilme Özelliği | Çok iyi |

# Text boxes

-6